Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(Znak postępowania: ZP.271.8.2022)

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu, fabrycznie nowego, do przewozu osób niepełnosprawnych: 1 kierowcy + co najmniej 19 pasażerów w fotelach  (19 + 1) z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu  kilku siedzeń dla pasażerów.

1)Wymagane warunki techniczne pojazdu

Ilość miejsc siedzących: 20 (19+1)

Fabrycznie nowy autobus, wcześniej niezarejestrowany, 2021/2022 rok produkcji

Silnik: diesel

Pojemność silnika: minimum 2.0 dm3, maksymalnie 3.0 dm3

Moc silnika: minimum 170 koni mechanicznych

Norma emisji spalin: minimum EURO VI lub wyższa

2) Oznakowanie pojazdu zawierające

- herb i napis GMINA KOMARÓWKA PODLASKA naklejane, odporne na warunki atmosferyczne – 2 szt.

- pojazd oznakowany z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

3) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną samochodu oraz wymaganą przez prawo polskie dokumentację niezbędną do rejestracji i ubezpieczenia, w szczególności:

a) kartę pojazdu,

b) aktualne badania techniczne pojazdu,

c) świadectwo homologacji podwozia pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1osoby na wózku inwalidzkim,

d) deklarację zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), z których będzie wynikać dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1osoby na wózku inwalidzkim,

e) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji,

f) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych,

g) książkę serwisową w języku polskim;

h) książkę gwarancyjną ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi w języku polskim.

4) Wykonawca zapewni sieć autoryzowanej stacji obsługi w odległości nie dalszej niż 200 km od siedziby Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj: na adres ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska  oraz do jego rozładunku.

Charakterystyka zabudowy pojazdu:

- atestowany podjazd umożliwiający wjazd wózka inwalidzkiego do autobusu,

- uchwyty do mocowania wózka inwalidzkiego,

- pas biodrowy dla pasażera na wózku inwalidzkim,

- trójpunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy,

- fotele z regulowanymi na wysokość zagłówkami (lub fotele posiadające zintegrowane zagłówki, pod warunkiem, że są one na tyle wysokie, że chronią kark osoby siedzącej) oraz z regulacją kąta nachylenia oparcia, wyposażone w zewnętrzne podłokietniki,

- uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych,

- poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych,

- podwójny obniżony  stopień przy drzwiach pasażerskich,

- pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego,

- 1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy,

- wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,

- izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego,

- wyłożenie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką,

- podłoga wzmocniona sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową,

- wspomaganie układu kierownicy,

- urządzenie zapobiegające blokowaniu kół (ABS, ASR),

- poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów zajmujących przednie siedzenia (jeżeli autobus nie posiada siedzeń dla pasażerów obok kierowcy, wymagana jest tylko poduszka powietrzna dla kierowcy),

- wszystkie szyby termoizolacyjne,

- światła przeciwmgielne przednie,

- tylne światło przeciwmgielne,

- regulacja wysokości świateł,

- siedzenie kierowcy z regulacjami: wzdłużna, wysokości, pochylenia oparcia,

- immobiliser,

- autoalarm,

- lusterko wewnętrzne,

- lusterka zewnętrzne elektryczne regulowane i ogrzewane,

- zasłonki przeciwsłoneczne w oknach,

- dodatkowo komplet opon zimowych z felgami lub z oponami letnimi jeśli w pojeździe są zamontowane opony zimowe,

- radio cyfrowe.

- kolor niemetalizowany do uzgodnienia z Zamawiającym,

- ogrzewanie pojazdu – umiejscowienie grzejników wzdłuż pojazdu,

- pojazd wyposażony w chlapacze tylne,

- nadwozie pojazdu z wysokim dachem,

- drzwi tylne dwuskrzydłowe,

Wyposażenie dodatkowe autobusu:

- niezależne od pracy silnika ogrzewanie pojazdu,

- koło zapasowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,

- klucze do kół i podnośnik,

- dodatkowa gaśnica o wadze 2 kg,

- klimatyzacja, (kierowca i przedział pasażerski)

- wyłącznik główny akumulatora

- apteczka pierwszej pomocy

- trójkąt ostrzegawczy

- gaśnica

- podnośnik

Wykonawca udzieli gwarancji:

- gwarancja na podzespoły  mechaniczne, elektryczne i elektroniczne (bez limitu kilometrów) - na minimum 24 miesiące

- gwarancja na powłokę lakierniczą - na minimum 24 miesiące

- gwarancja na perforacje podwozia - na minimum 10 lat

- gwarancji na zabudowę – minimum 24 miesiące

Wydłużenie okresu gwarancji mechanicznej oraz na zabudowę, stanowi kryterium oceny ofert opisane w pkt. 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia.